## Slide 1: 油气开发与钻探
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 2: 什么是石油，什么是天然气?
石油和天然气是储存在地层中的物质
它们是从分解的动植物残骸演变而来
科学家们认为石油是这样形成的：
很久很久以前死亡的动植物被厚厚的沉积物缓慢掩埋。经过很长的时间，在一定的压力和温度下，这些有机物转变成立今天人们发现的石油。
(例如：现在人们能够用某些废弃物生成沼气)
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 3: 关于油气我们还需要知道些什么？
自然状态下的石油有的粘稠，有的稀薄。颜色有黑的，也有浅颜色的。
很多其他材料也来自于石油产品:
塑料
织布的材料 (例如: 聚酯纤维)
日用化学品
染料
Prepared by Tom Sheeran
通过提炼，石油可以制成很多产品:
发电厂用的燃料
轻型车用的汽油
卡车和火车用的柴油
飞机用的航空汽油
房屋取暖用的燃料油

## Slide 4
你知道石油中含有天然气吗？
天然气在石油里处于溶解状态，就像汽水中溶解的发出嘶嘶响声的二氧化碳一样
当石油被开采出来的时候，一些天然气也随着石油被采出来。
一桶石油可能含有 1~10,000立方英尺的天然气，含量的多少取决于油藏的类型。
一桶油中的气体可以装满你的整个房子！
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 5: 哪里可以找到石油和天然气?
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 6
有的人认为石油在一个地下的大池子里.
实际上，大多数油是嵌在岩石颗粒和沙子之间很小的孔隙里。大多数这样的孔隙肉眼是看不到的。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 7: 那么我们如何找到有油的岩层呢?
油气是在地层中天然的圈闭构造中发现的。
这些油气圈闭构造由穹顶或断层组成。非渗透性的岩石覆盖在构造顶部防止油气逃逸到地表。非渗透性的岩石是指流体不能穿越的岩石。
没有这样的油气圈闭构造，油气就会向地表移动，最终挥发掉。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 8
油
这是一个穹顶型油藏的例子:
这是阻止油气向上流动的非渗透性岩石层。
注意下面的水层，它防止了油向下逃逸。 你知道为什么吗？
水
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 9
气
这是一个气藏的例子
和前面的例子一样，非渗透性的岩层阻止了气体的逃逸
水
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 10
气
这是一个有气顶的油藏的例子
油
为什么我们要假设气体在顶部?
水
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 11: 我们如何找到这些油藏呢?
地球物理学家通过油藏反射的声波找到它们，计录声波反射回来的时间
计算机处理这些数据，构造出地下岩层系统的图像
Gas
油
声源
接收器
t = 1 sec
t = 1.2 sec
t = 1.42 sec
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 12: 发现了油藏之后我们该干什么?
?
?
?
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 13: 我们钻一口井进去 ! ! !
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 14: 我们用什么钻井 ?
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 15: 钻井设备!
以下是一些不同种类的钻井设备:
陆上钻井架
用于陆上钻井
钻井船
钻井船和半潜式钻井平台用于水深100 ft到5000+ft情况的钻井
半潜式钻井平台
自升式钻井平台
用于水深15ft 到+/-350ft情况的钻井
内陆驳船钻井架
用于水深8ft 到30ft情况的钻井
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 16: 钻井设备是什么?
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 17
钻井设备:
一套可以使我们钻入地层的特殊设备。
一套钻井设备由很多不同的部分组成:
井架，地基，起重设备，发电机，钻杆，钢罐，泵，岩石碎屑处理设备，还有很多其他部件。
你知道有的钻井设备可以钻探到地下6英里（9.7公里）深的地方吗？ 那比珠穆朗玛峰的高度还要大！
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 18
钻柱
钻头
起重设备由以下部分组成:
天车,
游动滑车,
游动钢丝绳,
和一个用来起降游动钢丝绳的绞车。
井架底座
井架
这幅图画的是钻井设备上的起重设备. 这个设备被用来提升和放下钻柱的。钻柱是一根根10米(30ft)长的钻杆连接起来组成的。
待用钻杆
在这里，30ft 长的钻杆被一根根加到钻柱上。这样钻柱不停的被加长，可以不停的朝地下钻进。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 19
这是一幅钻头在岩层中钻进的示意图
钻柱在地表被驱动旋转，带动井眼底部的钻头旋转。
钻头上的“牙齿”把岩石磨成碎屑。
钻井泥浆被泵入钻杆内部，从钻头的喷嘴流入环形空间。环形空间是钻杆和井壁之间的空间。
泥浆将岩屑循环带到地表，在那里这些岩屑被移除。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 20
3) 泥浆和岩屑混在一起从环形空间向上提升，带到地表。
滤网
5) 岩屑被从泥浆中滤除，形成岩屑堆。这些岩屑将会被运走并处理。
4) 混合物通过在地表的滤网。
1) 干净的泥浆被泵从泥浆池中抽出，注入钻杆当中。
2) 泥浆从钻头的流出，进入到钻杆和套管之间的环形空间，把钻头切下的岩屑向上带出。
6) 干净的泥浆透过滤网，回到泥浆池。
钻井泥浆循环
泥浆泵
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 21
钻井的工序
首先用大钻头钻一小段井眼
然后钢制的套管被下入井中，并用水泥固定套管的外侧，防止井眼塌陷。
0’
200’
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 22
下一步，一个小一些的钻头在第一个套管内部开钻。
这个钻头从上一个套管的底部钻出一个新的井眼。
200’
0’
500’
然后在这个新的井眼中也下套管，并用水泥固定。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 23
如前，再钻一个更小的井眼，
再下相应的套管，防止塌陷。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 24
用这种方法，井眼分段钻进，直到目标储层被钻穿。这时候，地质专家必须确定目标储层是否含有油气。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 25
他们通过对目标区域进行测井知道是否有油气。 测井是用电缆将设备下到井下，记录岩石的物理属性，如电阻，孔隙度，密度，放射性，孔隙压力等等。
地质学家如何辨别地层中是否含有油气？
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 26
砂
页岩
粉砂岩
页岩
粉砂岩
白云石
页岩
这是一个测井记录图的例子。地质学家通过观察测井记录，来决定应该继续把井进行
完井－－如果地层有油的话，或者把井封堵抛弃－－如果地层没有油的话。
Prepared by Tom Sheeran
伽马射线
200’
500’
3000’
电阻抗
孔隙度
看似是很好的砂岩
好阻抗，
可能是油气
差阻抗，可能是水
差孔隙度
好孔隙度
差阻抗，可能是水
差孔隙度
差孔隙度

## Slide 27
你能说出地质专家应该在哪一段进行完井吗？
}这里! 根据显示，这里是很干净的
砂岩，具有很好的孔隙度和阻抗。
好孔隙度
Prepared by Tom Sheeran
好孔隙度
好孔隙度
伽马射线
200’
500’
3000’
电阻抗
孔隙度
看似是很好的砂岩
好阻抗，
可能是油气
差阻抗，可能是水
差孔隙度
好孔隙度
差阻抗，可能是水
差孔隙度
差孔隙度

## Slide 28
如果测井结果很好，我们在生产层段下最后一次的套管, 用水泥固定。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 29
然后在井眼内用射孔枪进行射孔，击穿生产层段部分的井壁套管。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 30
在井眼里放入生产油管, 用封隔器把生产层段和上部的套管空间分隔开。
油管
封隔器
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 31
最后，这口井的流体被采到地面的管线，这些管线把井和地面的生产设备连接起来。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 32
地面的生产设备将生产出的流体中的油、水、气分离
分离器
油
水
气
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 33
油气分离器
石油
水
天然气
从那里，石油和天然气会被送到炼油厂进一步提炼，之后被卖到市场上。
炼油厂
储油罐
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 34
最后，石油天然气产品卖到市场，驱动汽车，为我们的房屋供暖。
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 35
石油和天然气就是这样来的！
完
Prepared by Tom Sheeran

## Slide 36
About the Author:
Tom Sheeran has been working in the oil and gas industry for over 18 years. He worked summers on a drilling rig while going to school to earn a degree in Petroleum Engineering. After graduating, he went to work for Chevron in the Rocky Mountains. In 1990 he began working for Chevron Overseas Petroleum, and since then has worked all over the world, in Scotland, Australia, Papua New Guinea, Venezuela, Angola and Nigeria. Tom is currently employed by Chevron Nigeria Ltd. and is living and working as a resident in Lagos, Nigeria.
Tom and his wife Shallini have 2 children, and home-schooled in the U.S. for several years before moving overseas. Tom developed this presentation for kids so they may learn more about the oil industry.
You may contact Tom at:
Tom A. Sheeran
Sr. Drilling Engineer
Chevron Nigeria Ltd.
SHTA@chevron.com
TAS Oct. 1998